## Slide 1
TIỂU LUẬN MẠNG CẢM BIẾN
Phát hiện chai nhựa tái chế theo size
Nhãn dán: 500ml, 1L, 1.5L | FOMO object detection trên Edge Impulse
Phạm Ngọc Quang Huy
MSSV: N23DCCI034 | Lớp: D23CQCI01-N
GVHD: Hồ Nhựt Minh | TP.HCM, 06/2026
3 nhãn mục tiêu
500ml
chai nhỏ
1L
trung bình
1.5L
chai lớn

## Slide 2
BỐI CẢNH
Phân loại chai thủ công khó tạo dữ liệu nhanh và ổn định.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
02
Chai nhựa xuất hiện nhiều tại quán nước, lớp học, điểm thu gom và thùng rác công cộng.
Phân loại thủ công phụ thuộc người vận hành, dễ sai khi chai bị móp, thiếu nhãn hoặc đặt xa camera.
Một node cảm biến có camera có thể nhận diện tại biên, chỉ gửi nhãn, vị trí và score thay vì gửi toàn bộ ảnh.
3
Nhãn cần nhận diện
500ml, 1L, 1.5L
120
Dữ liệu prototype
mẫu có bbox
0.98
Demo realtime
score 500ml
Ý tưởng chính
Đưa FOMO vào quy trình mạng cảm biến để phát hiện chai theo dung tích, đủ nhẹ cho edge node và đủ trực quan để kiểm chứng trên trình duyệt.

## Slide 3
MỤC TIÊU
Bài toán được đóng khung thành phát hiện 3 class chai nhựa.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
03
Mục tiêu triển khai
Thiết kế dataset object detection có bounding box nhất quán.
Huấn luyện FOMO MobileNetV2 trên Edge Impulse.
Đánh giá bằng validation F1, model testing và confusion matrix.
Build deployment và kiểm thử browser realtime bằng webcam.
Phạm vi nhãn
500ml
chai nhỏ
1L
trung bình
1.5L
chai lớn
Không nhận dạng thương hiệu
Không đo bbox ở runtime
Tập trung class + centroid

## Slide 4
HỆ THỐNG
Node camera xử lý tại biên rồi gửi kết quả nhỏ gọn về hệ thống.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
04
Camera
Lấy frame tại thùng rác hoặc băng chuyền
→
Edge node
Resize, chuẩn hóa ảnh, chạy inference cục bộ
→
FOMO
Trả label, centroid và score cho từng chai
→
Dashboard
Ghi log, thống kê, cảnh báo hoặc điều khiển phân loại
Gói dữ liệu tối thiểu
{ timestamp, device_id, label, x, y, score }
Tinh thần mạng cảm biến: xử lý gần nguồn dữ liệu, giảm băng thông, vẫn đủ thông tin để thống kê/phân luồng tái chế.

## Slide 5
LUỒNG XỬ LÝ
FOMO ưu tiên nhãn và centroid thay vì bbox đầy đủ ở runtime.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
05
Frame RGB
Ảnh camera đầu vào
→
Image block
Resize, crop, normalize
→
Feature map
MobileNetV2 backbone
→
Heatmap
Ô grid có activation theo class
→
Centroid
Label + x/y + score
Điểm cần nói rõ khi vấn đáp
Bounding box dùng ở bước gán nhãn/training để xác định tâm đối tượng. Khi inference, FOMO chủ yếu xuất centroid nên không xem bbox_area_ratio là kích thước runtime.
Đầu ra mong muốn
500ml | 1L | 1.5L
centroid gần tâm chai
score đủ ngưỡng

## Slide 6
DATASET
Project đã có 120 mẫu prototype, chia 90 train và 30 test.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
06
120
Tổng mẫu
có bounding box
90
Training
75%
30
Testing
25%
3
Class
500ml, 1L, 1.5L
Data acquisition: 120 items, train/test split 75%/25%

## Slide 7
GÁN NHÃN
Bounding box phải nhất quán để centroid học đúng vị trí chai.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
07
Quy tắc annotation
BBox bao sát thân chai và nhãn dung tích, hạn chế lấy nền.
Nếu chai nghiêng, bbox trục ngang/dọc vẫn chứa toàn bộ phần chai nhìn thấy.
Ảnh có nhiều chai: mỗi chai một bbox riêng và đúng class.
Tên class giữ thống nhất tuyệt đối: 500ml, 1L, 1.5L.
500ml
1L
1.5L
bbox → centroid mục tiêu

## Slide 8
BOUNDING-BOX SIZE METRIC
bbox_area_ratio dùng để kiểm tra dữ liệu, không phải đầu ra runtime của FOMO.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
08
bbox_area_ratio = (bbox_width × bbox_height) / (image_width × image_height)
Nếu setup camera ổn định, class lớn thường có bbox_area_ratio lớn hơn.
Metric phát hiện ảnh chụp quá gần/quá xa hoặc bbox vẽ thiếu thân chai.
FOMO runtime vẫn trả centroid, label và score; không đo trực tiếp width/height bbox.
Mean bbox_area_ratio theo class
0.06330
500ml
0.09584
1L
0.13828
1.5L

## Slide 9
PIPELINE EDGE IMPULSE
Impulse nối dữ liệu ảnh, image processing và learning block FOMO.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
09
Upload
Ảnh + bbox
3 class
→
Split
90 training
30 testing
→
Image
Resize/crop
RGB features
→
FOMO
MobileNetV2
object detection
→
Deploy
C++ library
browser demo
Điểm mạnh của Edge Impulse trong đề tài
Toàn bộ pipeline chạy thống nhất từ thu thập dữ liệu, gán nhãn, training, model testing đến deployment, phù hợp để minh chứng trong học phần Mạng Cảm Biến.

## Slide 10
FEATURE GENERATION
Feature explorer xác nhận đủ 3 class trước khi huấn luyện.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
10
Feature generation: 90 training samples và 3 class
7 ms
Processing time
khối xử lý ảnh
4 KB
Peak RAM
image block
40
Training cycles
FOMO config
Cấu hình báo cáo: FOMO MobileNetV2 0.35, learning rate 0.001, training processor CPU, bật data augmentation.

## Slide 11
KẾT QUẢ TRAINING
Validation F1 đạt 86.5% trên FOMO MobileNetV2.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
11
Object detection training result trên Edge Impulse
86.5%
Validation F1
FOMO result
0.84
Precision
validation
0.89
Recall
validation
Kết quả đủ để chứng minh pipeline hoạt động; chưa thay thế đánh giá ngoài hiện trường với nhiều chai thật và ánh sáng phức tạp.

## Slide 12
MODEL TESTING
Tập test 30 mẫu cho accuracy 86.67% và F1 non-background 0.92.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
12
86.67%
Test accuracy
Classify all
0.90
Precision
non-background
0.93
Recall
non-background
0.92
F1
non-background
Model testing trên 30 mẫu test

## Slide 13
DEPLOYMENT
Project đã build v12 C++ library và có nút Launch in browser.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
13
Deployment build success: v12 C++ library
v12
Build
C++ library
05/06
Thời điểm
21:40:07
C++ library dùng cho hướng tích hợp thiết bị biên.
Launch in browser dùng để demo WebAssembly/realtime nhanh.
Không cần gửi ảnh lên server khi browser client đã tải model.

## Slide 14
REALTIME BROWSER
WebAssembly client đã nhận diện chai 500ml thật với score 0.98.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
14
Browser realtime inferencing ngày 07/06/2026
500ml
Nhãn hiển thị
chai thật trong webcam
0.98
Score
demo realtime
Ghi chú nghiệm thu
Đã chứng minh luồng deployment/browser hoạt động; cần bổ sung test ngoài hiện trường cho 1L và 1.5L.

## Slide 15
KẾT LUẬN
Pipeline FOMO đã hoàn tất, còn dữ liệu thực tế là hướng phát triển chính.
Mạng Cảm Biến | N23DCCI034 | Phạm Ngọc Quang Huy
15
Đã đạt được
Project Edge Impulse có đủ 3 nhãn.
Upload, feature generation, training, model testing đều có minh chứng.
Realtime browser nhận diện 500ml với score 0.98.
Hạn chế
Dataset hiện là prototype 120 mẫu.
Realtime mới minh chứng chắc chắn với mẫu 500ml.
FOMO không đo bbox runtime, chỉ trả centroid.
Hướng phát triển
Bổ sung ảnh thật ở nhiều nền và ánh sáng.
Test đủ 500ml, 1L, 1.5L trên webcam/edge node.
Tích hợp MQTT/HTTP dashboard và log lỗi.
Tài liệu tham khảo chính
[1] Edge Impulse Documentation, FOMO object detection tutorial.
[2] Edge Impulse Documentation, WebAssembly/browser inference.
[3] Báo cáo Word: PhamNgocQuangHuy_final_cuoiky.docx.